北京华信医院

监护系统招标文件

日期：2019年6月26日

招标编号：附一院招[2019]07号

为满足我院临床医疗工作需要，拟购进骨科监护系统（含中央站、多参数遥测监护随身机）、老年医学科监护系统（含中央站、多参数遥测监护床旁机、心电遥测监护随身机）各一套。现根据清华大学第一附属医院《仪器设备购置及招标工作管理办法》、《医疗设备采购管理规定》等文件规定，对该产品和相关服务进行公开招标，诚邀合格投标人参与竞标。

- 产品名称及数量：骨科监护系统（含中央站、多参数遥测监护随身机）、老年医学科监护系统（含中央站、多参数遥测监护床旁机、心电遥测监护随身机）各一套。

详见产品“技术规格及要求”

- 投标截止时间：2019年7月4日（星期四）9:30

- 开标时间：2019年7月4日（星期四）9:30

- 开标、评标地点：北京华信医院第二会议室

联系人：张丹丹

电  话：64308313

北京华信医院器械设备处

北京朝阳区酒仙桥一街坊6号

邮编：100016

投 标 须 知

### （一）投标人

1，投标人必须具备独立法人资格，有独立承担民事责任的能力和足够的技术实力。

2，投标人必须遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉记录和相关的资质。

3，投标人生产或销售的产品必须符合中国政府规定的技术标准和环保标准。

4，投标人必须在国内有注册办公地点；为满足招标方对维修和售后服务的需求，在北京地区应有相应的办事机构及维修和售后服务队伍；维修服务要求及时、快捷、负责。

- 投标人提供的产品必须是原装全新、具有中国有关部门注册、检验或商检及生产厂家质量合格证明的设备和产品。

- 如投标人不同时为产品制造商，投标人须提供制造商出具的针对本次设备招标的投标授权书。

- 投标人不得以任何方式干扰招标、开标、评标工作的正常进行；不遵守开标、评标秩序，或做出其它任何企图影响评标工作的行动的，将取消其参与评标的资格。

### （二）投标文件的编制

- 投标人应按招标文件的要求提供投标文件，所提供投标文件和资料与招标文件要求不符的，将导致废标。

- 投标人应保证所提供的全部资料真实有效，凡投标内容中存在虚假、夸大、欺瞒、误导等不诚实情况的，一经查实，将取消其参与评标的资格；对于被宣布中标后方发现其投标文件中存在虚假内容的投标商，招标方有权撤销其中标资格。

- 投标文件的书面内容不得涂抹或改写。

- 投标文件中所使用的计量单位应采用国家法定计量单位。

- 投标文件必须对招标文件中每一项技术和商务要求作出响应。投标人如在招标文件规定内容之外有更好的配置建议，可在投标文件中另辟章节阐述，费用不计入总报价内。

- 在中标结果公布之前，投标文件的有效期为从投标截止起90天。如在投标文件有效期内完成评标并公布中标结果，则中标人的投标文件将延续其有效性，并成为正式合同的附件，除合同中另行规定的内容之外，具有与合同相等的法律效力。

### （三）投标报价

- 投标货币为人民币。设备投标价应为北京华信医院交货价，进口设备应包含相应税款。

- 报价应为一揽子整体报价，即包含主设备、标准配置及附件、运输保险、安装调试、培训及售后服务等费用。

- 报价单应列明投标设备的名称、型号、规格、制造厂商、产地、交货期、保修期等。

- 设备报价单按单价、总价报价；设备的标准配件、选配件应为明细报价。

- 如投标方案附带其它优惠条件，请在投标文件中列出。

- 投标报价为一次性报价。

- 投标总价超过我院支付能力视为废标。

### （四）投标文件的组成

- 对投标文件的确认书或投标函

- 投标报价清单（含备件）

- 耗材、选配件报价（不计入总报价）

- 技术要求偏离表

- 技术优势说明（陈述技术偏离表内容之外的其它技术特性）

- 投标资质文件（复印件）：

  - 公司介绍；

  - 营业执照；

  - 税务登记证；

  - 法人代表授权书；

  - 代理授权书（非生产厂家投标）；

  - 投标产品的医疗器械注册证及医疗器械产品注册登记表；

  - 投标单位的医疗器械经营许可证；

  - 生产单位的医疗器械生产许可证（原装进口产品除外）；

  - 强制性产品认证证书（CCC证书）；

- 设备宣传册及规格说明书

- 生产厂家授权的专业售后服务机构证明及售后服务承诺

- 使用同一型号产品的典型用户清单

10、投标人认为需要说明的其它事项

### （五）投标文件的递交

- 投标文件应包括正本1份，副本4份，副本为正本复印件，一旦正本与副本不一致，以正本的内容为准。

- 投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，封面注明“正本”字样。

- 投标文件字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 投标文件正本和副本应分别密封，并在封面注明投标单位、招标编号等，封口骑缝处应有法人代表或投标授权代表的签字及投标单位公章。

- 投标文件正本要求投标单位法人代表或授权代表逐页签字并加盖公章（包括宣传彩页，但空白页除外），每有一处改动，均需同一人在改动处签字并加盖公章。

- 投标文件不允许采用滑环穿孔式装订（为方便中标单位标书将来与合同合并装订），不按要求装订的投标文件将被退回。

- 不按要求密封的或在投标截止时间以后送达的投标文件概不接收。

### （六）开标

- 招标人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由招标人主持，投标人派代表参加。

- 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

- 招标人在开标仪式上将公布投标人的名称、投标货物名称、投标价格等，并对唱标内容进行记录。

### （七）评标和定标

- 招标人依法组织评标委员会，评标委员会由技术和经济专家、招标人代表等组成。评标委员会负责对投标文件进行评审，推荐中标候选人。

- 投标人未按时参加有关会议，将承担其投标文件不被评审的风险。

- 评标工作遵循国家有关法律法规进行，切实保护采购人的合法利益，客观、公平、公正地对待所有投标人。

- 招标文件和投标文件作为评标的基本依据。对投标的判定只依据投标文件内容，开标后的任何外来证明均不予考虑。

- 符合性检查包括：

  - 内容是否完整，是否符合招标文件的要求。对密封、签名、公章未按规定办理、或目录和内容未满足招标文件要求的投标文件，将视为无效投标。

  - 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指投标货物的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求（如带“*”号的条款不能满足）。这些偏离不允许在开标后修正。但招标人将允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不细致或不规则的地方，如明显的文字和计算错误等。

在通过符合性检查的前提下，投标人要参加评标委员会组织的现场质询。评标委员会将对投标的技术规格、产品价格、产品品牌及信誉、公司资质及服务和其它商务评价标准的量化结果进行加权，计算出每一投标的综合评估分。

综合评标总分100分，其中价格40分、技术45分、服务与承诺10分、资质和案例5分。评审时对价格和技术进行分阶段评审，在技术、资质、服务等项目评审结束前暂不向评委公布投标人的报价和得分。

（1）投标报价分=40×（最低价/投标价）。

（2）技术满分为45分，其中技术指标满分40分，符合招标文件技术要求的为32分，高于或低于招标文件要求的，由专家自行打分，但要说明具体技术条款及招标文件和投标文件相应的指标值，低于25分的要附详细评审意见；总体综合性能评价5分，由专家自行打分，低于3分的要说明理由。

（3）服务与承诺10分，其中免费保修为4分，满足招标文件要求的为3分，高于或低于招标文件要求的，由专家自行打分；服务质量为6分，由专家自行打分，低于4分的要说明理由。

（4）资质和案例为5分，由专家自行打分，低于3分的要说明理由。

## （八）评标结果公示

评标结束后，招标单位将在清华大学网站（http://info.tsinghua.edu.cn），

北京华信医院网站http://www.tufh.com.cn 等网站上公示评标结果，公示期为3个工作日。若投标商对评标结果有异议，可在公示期内以投标商的名义向招标单位提出书面质疑。

## （九）中标通知书

1．中标人确定后，招标单位将向中标人发出中标通知书。

2．中标通知书是签订合同的一个依据。

## （十）签订合同

1．中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与招标单位签订合同。中标人拒不按中标内容签订合同的，招标人可取消其中标资格，并追究其违约责任。

2．“招标文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

3．招标单位在授予合同时有权对技术规范书中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

北京华信医院监护系统招标要求

1. 项目名称：北京华信医院监护系统

2. 项目概况：购置符合我院性能要求的监护系统2套（骨科、老年医学科各一套）。

3. 招标项目具体要求如下：

北京华信医院监护系统招标参数（骨科）

设备名称及数量：

监护系统，1套

- 性能要求:

应标产品不低于以下配置：

多参数遥测监护随身机招标参数

| 名称 | 功能 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 监测参数 | 1、多参数监测 | 心电，呼吸，血压，血氧，脉搏等 |
|  | 2、心电可选配全导联 | Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，aVL，aVR，aVF，Ⅴ |
|  | 3、与中央工作站联网 | ★与中央工作站联网，除具备多参数实时监护功能外，还可扩展具有动态心电分析功能，动态血压分析功能. |
| 遥测无线性能 | 1、传输信号 | ★全数字遥测通信方式，具有良好的无线抗干扰与信号绕射能力 |
|  | 2、传输距离 | ★与单个中继节点室外明视距离不少于 1000 米，可扩展到 不少于64 个中继节点，能够覆盖任何地形复杂的整个科室， 整个大楼，甚至全院 |
|  | 3、全导联传输 | ★可支持心电遥测信号的全导联同步传输，可 7 导联心电图同步实时传输 |
|  | 4、内置天线 | ★可在不插心电线的情况下无线传输室外明视距离同样达到 1000 米 |
| 显示 | 1、显示尺寸 | 不小于50*30mm；分辨率不低于128*64 |
|  | 2、显示内容为 | 至少包含，心电波、呼吸波、血压值、血氧值、脉率值、呼吸率值及呼叫指示、电池指示、导联指示、无线信号指示 |
|  | 3、超低功耗型 | ★LED 显示器，显示电流≤1.5mA |
| 设置 | 无线方式任意设置随身机 | ★可以通过无线方式任意设置随身机，可设置与显示的参数包括：设备号，频率，通道等 |
| 电源 | 锂离子聚合物 | ★锂离子聚合物可充电池，具有在线充电功能，低耗环保。在充电过程中不影响监护，可连续工作 40 小时以上 |
| 体积 | 随身机体积小巧 | 手掌大小 |
| 心电参数 | 1、阻抗 | 不小于 5ＭΩ |
|  | 2、幅频特性 | 1Hz～25Hz (＋0.4 dB ，－3.0dB) |
|  | 3、时间常数 | 不小于0.3s |
|  | 4、共模抑制比 | 不小于60dB |
|  | 5、内部噪声 | 不超过30μV p-p |
|  | 6、心率监测范围 | 30 次/分～250 次/分，允差±2 次/分或±5%取最大值 |
|  | 7、心率报警预置范围 | 上限 1 次/分～250 次/分，下限 0～240 次/分；允差±10% 或±2 次/分取最大值。 |
| 呼吸参数 | 1、方法 | 阻胸抗法 |
|  | 2、监测范围: | 0 次/分～60 次/分，允差±2 次/分 |
|  | 3、报警范围: | 上限 1 次/分～61 次/分 ，下限 0～60 次/分；允差±5%或 ±2 次/分取最大值 |
| 血压参数 | 1、测量技术 | ★逆向式充气测量法，即在充气过程中自动完成，减轻病人负担 |
|  | 2、测量模式 | 手动、自动间隔 |
|  | 3、测量范围 | 0～36.0Kpa(0mmHg～270mmHg),误差：±0.4kPa（3mmHg） |
|  | 4、报警范围 | 收缩压上限 61mmHg（8.1kPa）～241mmHg（32.1kPa），下限 60mmHg （ 8kPa ） ～ 240mmHg （ 32kPa ）； 舒 张 压 上 限31mmHg(4.1kPa) ～ 161mmHg(21.5kPa) ， 下 限30mmHg(4kPa) ～ 160mmHg(21.3kPa); 误 差 ： ± 10mmHg （1.3kPa）。 |
|  | 5、双重过压保护 | 38kPa（290mmHg），精度：±1.3kPa（10mmHg） |
|  | 6、断电保护 | 断电后，袖带自动放气。 |
| 血氧参数 | 1、监测范围 | 0%～100%，在 70%～79%范围内误差为±3% ；在 80%～100% 范围内误差为±2%，69%以下无要求； |
|  | 2、报警范围 | 下限：0%～95%，允差±2%。上限：2%-100%。 |
| 脉搏参数 | 1、监测范围 | 20 次/分～220 次/分，允差±5%。 |
|  | 2、报警范围 | 上限 22 次/分～220 次/分，下限 20 次/分～218 次/分，允差 ±5% |
| 工作环境 | 1、环境温度范围 | －20℃～55℃ |
|  | 2、相对湿度范围 | ≤93% |
|  | 3、大气压力 | 500hPa～1060hPa |

中央工作站系统技术文件

| 名称 | 功能 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 中央工作站主机 | 1、主机 | 双核 CPU≥G645，不小于4G 内存，500G 硬盘。 |
|  | 2、显示器 | ≥19 寸液晶显示器，≥1280*1024 的分辨率，支持多屏显示 |
|  | 3、支持串行接口 | 支持局域网络与广域网络接口 |
| 打印机 |  | 配备打印机 |
| 通讯方式 | 1、支持无线遥测联网通信模式 | ★遥测通信方式，具有良好的无线抗干扰与信号绕射能力 |
|  |  | ★建筑物内单个中继节点≥30 米，可扩展 至少64个节点最大遥测距离可扩展1920 米，单个中继节点室外明视距离可达到 500 米，可扩展到 64 个中继节点，能够轻松覆盖任何地形复杂的整个科室，整个大楼，甚至全院， |
|  |  | 单个频点可接收 不少于16 个随身机的数据，可扩展到至少 16 个频率点，满足全院全科室应用 |
|  |  | 1 套接收中继可以同时检测监护不少于 16 人信号，每个中央站可以扩展到两套接收中继（即可以同时监护 32 人信号） |
|  |  | 1 个中央工作站可同时混合监护不同随身机信号（包括心电遥测随身机，多参数遥测随身机，床旁遥测监护仪） |
|  |  | ★可支持心电遥测信号的全导联同步传输，即可 7 导联心电图同步实时传输 |
|  |  | 专用软件对于遥测系统进行在线设置与测试：频点，设备号，信号场强等，便于维护与扩展 |
|  | 2、支持无线远程联网通信模式 | 无线远程通信，全球范围有手机基站的地方即可远程监护 |
|  |  | 中央工作站可支持远程数据的 24 小时实时传输与片段数据传输 |
|  |  | 1 个中央工作站同时远程监护不少于20人的实时波形信号，可通过切换来实现观看 400 人的实时数据和波形 |
|  |  | 1 个中央工作站可同时混合监护不同随身机信号（包括多参数远程监护随身机，床旁远程监护仪） |
|  |  | 可支持心电远程信号的全导联同步传输 |
|  | 3、支持有线联网通信模式 | 基于 100MBPS 的以太网有线联网通信方式 |
|  |  | 1 个中央工作站同时监护 32 人信号 |
|  |  | 支持心电信号的全导联同步传输，即可 7 导联心电图同步实时传输 |
|  | 4、支持数据上传通信模式 | 通过USB 口将记录在SD 卡上的 24 小时数据本地上传到中央工作站进行回放分析 |
|  |  | 通过INTERNET 将记录在SD 卡上的 24 小时数据远程上传到中央工作站进行回放分析 |
| 中央监护集成软件 | 1、中央工作站功能 | 可配置成为单独的无线遥测监护工作站，无线远程监护工作站，有线中央 监护工作站 |
|  |  | ★可以同一个中央工作站进行混合组网，同步集中监护来自不同网络的不 同终端数据。无线遥测网，有线以太网构成院内监护网络；无线远程网，数 据上传通信构成院外监护网络。共同构建成院内院外无缝隙一体化监护体系 |
|  |  | 可 7 导联心电图同屏实时显示 |
|  |  | ★在同一中央监护界面中，历史回访功能可显示上传的非实时的记录数据。 包括本地 USB 接口的数据，互联网 E-MAIL 传输过来的数据 |
|  |  | ★可扩展为服务器模式：数据首先集中进入服务器，然后各中央工作站的 中央监护客户端软件实时接收服务器数据。此模式下的中央工作站可通过有 线或无线的局域网与广域网，进行多点远距离的登陆与访问，信息共享。如 院长可以通过此模式监控各科室中央站情况；主任医生可在家通过笔记本观 察本科室中央监护情况；专家可进行院外远程访问会诊 |
|  |  | ★1 个中央工作站可集中同步实时监护各类终端 32 人 |
|  |  | 一个中央工作站，可扩展多屏，且同时显示不同内容。如一个屏显示 1 拖 16 实时监护，另一个屏进行动态心电分析显示，即实时监护与动态 Holter 分析在同一中央监护界面同时进行，将护士站和医生站整合为一体 |
|  |  | ★可进行重点监护显示，在一屏同时显示：全参数波形，半小时短趋势图， 多参数数字显示 |
|  |  | 可对全部参数进行三级声光报警 |
|  |  | 具有双向通信，血压远程控制测量功能（远程测血压可以手动测量，也可 以设置成定时自动测血压） |
|  |  | 具有病人呼叫功能，呼叫时产生声光报警 |
|  |  | 具有在线帮助功能 |
|  |  | ★具有双重波形冻结模式：单通道波形的 16 秒叠加冻结（冻结波形可以和 实时扫描波形叠加显示并可打印冻结的波形），全屏幕波形冻结。 |
|  |  | 具有 4 床，8 床，16 床，32 床等多画面同步切换组合显示功能 |
|  |  | 全部监护参数报警上下限及颜色等进行个性化设置，综合管理功能 |
|  |  | 软件可对记录数据按照病人信息与时间信息自动起文件名，并自动存入当 前时间目录中 |
|  |  | 可同屏实时显示 32 个监护终端的监护状态（包括离线，在线，记录，报警）， 监护参数，并可对任一监护终端一键显示其重点监护界面 |
|  |  | 可显示中央工作站网络连接的状态信息 |
|  |  | 具有波形全览图及事件回放功能：全参数全导联心电图（7 条心电波形）的 全程回放；事件的记录与编辑（包括：全参数的报警事件，呼叫事件，自定 义编辑事件）；波形回放与事件的报告打印 |
|  |  | 具有全参数全程趋势图功能：趋势图和对应时间轴的多参数波形同步显示；趋势图与波形的报告打印 |
|  |  | ★具有血压趋势列表功能：可进行血压列表显示；全生命体征参数按时间间隔列表显示；列表报告打印 |
|  |  | 具有机器上线后自动保存功能，可保证数据的完整性 |
|  |  | 具有电子病理档案管理功能：可对记录数据进行排序显示；可对记录数据进行波形回放，趋势图显示，列表显示；可对病人信息进行检索等 |
|  | 2、动态心电分析软件 | ★中央监护软件中可选配内嵌动态心电分析软件，即在同一中央监护界面 中可以打开动态心电分析软件进行分析显示 |
|  | (可选) | 具有心律失常分析（可对 20 种以上心律失常进行自动模板匹配分析，可人工编辑分析）；具有全程趋势图分析（心率趋势，心律失常统计趋势，全导 联 ST 段缺血趋势）；具有心率变异性分析（时域分析，频域分析，非线性分析） |
|  |  | ★可出具打印全面的具有审批资质的动态心电图分析报告 |
|  | 3、动态血压分析软件 (可选) | ★中央监护软件中可选配内嵌动态血压分析软件，即在同一中央监护界面 中可以打开动态血压分析软件进行分析显示 |
|  |  | ★具有血压列表分析功能，趋势图分析功能，直方图分析功能，饼图分析 功能，拟合线分析功能，血压与心电图关联性分析功能（血压趋势和对应心 电图可同步显示） |
|  |  | ★可出具打印全面的具有审批资质的动态血压分析报告 |
|  | 4、动态睡眠分析软件 (可选) | ★中央监护软件中可选配内嵌睡眠呼吸分析软件，即在同一中央监护界面 中可以打开睡眠呼吸分析软件进行分析显示 |
|  |  | ★具有睡眠呼吸事件分析功能（可自动识别阻塞型，低通气，中枢型，混合型事件；可出具睡眠呼吸紊乱指数），具有睡眠结构分期功能（可自动 分析醒，浅睡，深睡，REM 期） |
|  |  | 可出具打印全面的睡眠呼吸分析报告 |

北京华信医院监护系统招标参数（老年医学科）

多参数遥测监护床旁机技术文件

| 名称 | 功能 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 监测参数 | 1、多参数监测 | 心电，呼吸，血压，血氧，脉搏等 |
|  | 2、心电可选配全导联 | Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，aVL，aVR，aVF，Ⅴ |
|  | 3、与中央工作站联网 | ★与中央工作站联网，除具备多参数实时监护功能外，还可扩展具有动态心电分析功能，动态血压分析功能. |
| 遥测无线性能 | 1、传输信号 | ★基于 400M 频率段的 FSK 全数字遥测通信方式，具有良好的无线抗干扰与信号绕射能力 |
|  | 2、传输距离 | ★与单个中继节点室外明视距离可达到 1000 米，可扩展到 64 个中继节点，能够轻松覆盖任何地形复杂的整个科室， 整个大楼，甚至全院 |
|  | 3、全导联传输 | ★可支持心电遥测信号的全导联同步传输，即可 7 导联心电图同步实时传输 |
|  | 4、内置天线 | ★内置天线，不插心电线的情况下无线传输的室外明视距离同样达到 1000 米 |
| 显示 | 1、显示尺寸为 | 不小于12 寸 |
|  | 2、显示内容为 | 心电波、呼吸波、血压值、血氧值、脉率值、呼吸率值及呼叫指示、电池指示、导联指示、无线信号指示 |
|  | 3、超低功耗型 | ★LED 显示器，显示电流≤1.5mA |
| 设置 | 无线方式任意设置随身机 | ★可以通过无线方式任意设置随身机，可设置与显示的参数包括：设备号，频率，通道等 |
| 电源 | 锂离子聚合物 | 220 V,50 Hz |
| 心电参数 | 1、阻抗 | 不小于 5ＭΩ |
|  | 2、幅频特性 | 1Hz～25Hz (＋0.4 dB ，－3.0dB) |
|  | 3、时间常数 | 不小于0.3s |

|  | 4、共模抑制比 | 不小于60dB |
| --- | --- | --- |
|  | 5、内部噪声 | 不超过30μV p-p |
|  | 6、心率监测范围 | 15 ～ 350 bpm，允差±2 次/分或±5%取最大值 |
|  | 7、心率报警预置范围 | 上限 1 次/分～250 次/分，下限 0～240 次/分；允差±10% 或±2 次/分取最大值。 |
| 呼吸参数 | 1、方法 | 阻胸抗法 |
|  | 2、监测范围: | 0 次/分～60 次/分，允差±2 次/分 |
|  | 3、报警范围: | 上限 1 次/分～61 次/分 ，下限 0～60 次/分；允差±5%或 ±2 次/分取最大值 |
| 血压参数 | 1、测量技术 | 振荡法 |
|  | 2、测量模式 | 手动、自动间隔 |
|  | 3、测量范围 | 10 ～ 270 mmHg |
|  | 4、报警范围 | 收缩压上限 61mmHg（8.1kPa）～241mmHg（32.1kPa），下限 60mmHg （ 8kPa ） ～ 240mmHg （ 32kPa ）； 舒 张 压 上 限31mmHg(4.1kPa) ～ 161mmHg(21.5kPa) ， 下 限30mmHg(4kPa) ～ 160mmHg(21.3kPa); 误 差 ： ± 10mmHg （1.3kPa）。 |
|  | 5、双重过压保护 | 38kPa（290mmHg），精度：±1.3kPa（10mmHg） |
|  | 6、断电保护 | 断电后，袖带自动放气。 |
| 血氧参数 | 1、监测范围 | 0%～100%，在 70%～79%范围内误差为±3% ；在 80%～100% 范围内误差为±2%，69%以下无要求； |
|  | 2、报警范围 | 下限：0%～95%，允差±2%。上限：2%-100%。 |
| 脉搏参数 | 1、监测范围 | 30 ～ 250 bpm 误差±2 bpm 或±2%取最大值 |
|  | 2、报警范围 | 上限 22 次/分～220 次/分，下限 20 次/分～218 次/分，允差 ±5% |
| 工作环境 | 1、环境温度范围 | －20℃～55℃ |
|  | 2、相对湿度范围 | ≤93% |
|  | 3、大气压力 | 500hPa～1060hPa |

心电遥测监护随身机

招标文件

| 名称 | 功能 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 监测参数 | 1、双参数监测 | 心电，呼吸 |
|  | 2、心电可选配全导联 | Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，aVL，aVR，aVF，Ⅴ |
|  | 3、与中央工作站联网 | ★与中央工作站联网，除具备多参数实时监护功能外，还 可扩展具有动态心电分析功能 |
| 遥测无线性能 | 1、传输信号 | ★基于 400M 频率段的 HFSK 全数字遥测通信方式，具有良好的无线抗干扰与信号绕射能力 |
|  | 2、传输距离 | ★与单个中继节点室外明视距离可达到 1000 米，可扩展到 64 个中继节点，能够轻松覆盖任何地形复杂的整个科室， 整个大楼，甚至全院 |
|  | 3、全导联传输 | ★可支持心电遥测信号的全导联同步传输，即可 7 导联心电图同步实时传输 |
|  | 4、内置天线 | ★采用独有的高效内置天线，屏弃了传统的以心电导联线 做天线的模式，即可在不插心电线的情况下无线传输的室 外明视距离同样达到 1000 米 |
| 设置 | 无线方式任意设置随身机 | ★可以通过无线方式任意设置随身机，可设置与显示的参数包括：设备号，频率，通道等 |
| 电源 | 普通 5 号碱性电池 | 2 节普通 5 号碱性高能电池，可连续工作 84 小时以上 |
| 体积 | 随身机体积小巧 | 手掌大小：100*69*28mm |
| 心电参数 | 1、全导联 | Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，aVL，aVR，aVF，Ⅴ |
|  | 2、阻抗 | 不小于 5ＭΩ |
|  | 3、幅频特性 | 1Hz～25Hz (＋0.4 dB ，－3.0dB) |
|  | 4、时间常数 | 不小于0.3s |
|  | 5、共模抑制比 | 不小于60dB |
|  | 6、内部噪声 | 不超过30μV p-p |
|  | 7、心率监测范围 | 30 次/分～250 次/分，允差±2 次/分或±5%取最大值 |
|  | 8、心率报警预置范围 | 上限 1 次/分～250 次/分，下限 0～240 次/分；允差±10% 或±2 次/分取最大值。 |
| 工作环境 | 1、环境温度范围 | －20℃～55℃ |
|  | 2、相对湿度范围 | ≤93% |
|  | 3、大气压力 | 500hPa～1060hPa |

| 主机 |  | 配备主机电脑及激光打印机具体参数参照骨科主机系统 |
| --- | --- | --- |
| 通讯方式 | 1、支持无线遥测联网通信模式 | ★基于 400M 频率段的 HFSK 全数字遥测通信方式，具有良好的无线抗干扰与信号绕射能力 |
|  |  | ★建筑物内单个中继节点≥30 米，可扩展 64 个节点最大遥测距离可扩展1920 米，单个中继节点室外明视距离可达到 500 米，可扩展到 64 个中继节点，能够轻松覆盖任何地形复杂的整个科室，整个大楼，甚至全院， |
|  |  | 单个频点可接收 16 个随身机的数据，可扩展到 16 个频率点，满足全院全科室应用 |
|  |  | 1 套接收中继可以同时检测监护 16 人信号，每个中央站可以扩展到两套接 收中继（即可以同时监护 32 人信号） |
|  |  | 1 个中央工作站可同时混合监护不同随身机信号（包括心电遥测随身机，多 参数遥测随身机，床旁遥测监护仪） |
|  |  | ★可支持心电遥测信号的全导联同步传输，即可 7 导联心电图同步实时传 输 |
|  |  | 专用软件对于遥测系统进行在线设置与测试：频点，设备号，信号场强等， 便于维护与扩展 |
|  | 2、支持无线远程联网通信模式 | 基于 900M/1800M 的 GPRS/INTERNET 的无线远程通信方式，突破无线传 输的距离瓶颈，全球范围有手机基站的地方即可远程监护 |
|  |  | 中央工作站可支持远程数据的 24 小时实时传输与片段数据传输 |
|  |  | 1 个中央工作站同时远程监护 20 人的实时波形信号，可通过切换来实现观 看 400 人的实时数据和波形 |
|  |  | 1 个中央工作站可同时混合监护不同随身机信号（包括多参数远程监护随身 机，床旁远程监护仪） |
|  |  | 可支持心电远程信号的全导联同步传输，即可 7 导联心电图同步实时传输 |
|  | 3、支持有线联网通信模式 | 基于 100MBPS 的以太网有线联网通信方式 |
|  |  | 1 个中央工作站同时监护 32 人信号 |
|  |  | 支持心电信号的全导联同步传输，即可 7 导联心电图同步实时传输 |
|  | 4、支持数据上传通信模式 | 通过USB 口将记录在SD 卡上的 24 小时数据本地上传到中央工作站进行回 放分析 |
|  |  | 通过INTERNET 将记录在SD 卡上的 24 小时数据远程上传到中央工作站进 行回放分析 |
| 中央监护集成软件 | 1、中央工作站功能 | 可配置成为单独的无线遥测监护工作站，无线远程监护工作站，有线中央 监护工作站 |
|  |  | ★可以同一个中央工作站进行混合组网，同步集中监护来自不同网络的不 同终端数据。无线遥测网，有线以太网构成院内监护网络；无线远程网，数 据上传通信构成院外监护网络。共同构建成院内院外无缝隙一体化监护体系 |
|  |  | 可 7 导联心电图同屏实时显示 |
|  |  | ★在同一中央监护界面中，历史回访功能可显示上传的非实时的记录数据。 包括本地 USB 接口的数据，互联网 E-MAIL 传输过来的数据 |
|  |  | ★可扩展为服务器模式：数据首先集中进入服务器，然后各中央工作站的 中央监护客户端软件实时接收服务器数据。此模式下的中央工作站可通过有 |

中央工作站系统招标参数

|  |  | 线或无线的局域网与广域网，进行多点远距离的登陆与访问，信息共享。如 院长可以通过此模式监控各科室中央站情况；主任医生可在家通过笔记本观 察本科室中央监护情况；专家可进行院外远程访问会诊 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ★1 个中央工作站可集中同步实时监护各类终端 32 人 |
|  |  | 一个中央工作站，可扩展多屏，且同时显示不同内容。如一个屏显示 1 拖 16 实时监护，另一个屏进行动态心电分析显示，即实时监护与动态 Holter 分析在同一中央监护界面同时进行，将护士站和医生站整合为一体 |
|  |  | ★可进行重点监护显示，在一屏同时显示：全参数波形，半小时短趋势图， 多参数数字显示 |
|  |  | 可对全部参数进行三级声光报警 |
|  |  | 具有双向通信，血压远程控制测量功能（远程测血压可以手动测量，也可 以设置成定时自动测血压） |
|  |  | 具有病人呼叫功能，呼叫时产生声光报警 |
|  |  | 具有在线帮助功能 |
|  |  | ★具有双重波形冻结模式：单通道波形的 16 秒叠加冻结（冻结波形可以和 实时扫描波形叠加显示并可打印冻结的波形），全屏幕波形冻结。 |
|  |  | 具有 4 床，8 床，16 床，32 床等多画面同步切换组合显示功能 |
|  |  | 全部监护参数报警上下限及颜色等进行个性化设置，综合管理功能 |
|  |  | 软件可对记录数据按照病人信息与时间信息自动起文件名，并自动存入当 前时间目录中 |
|  |  | 可同屏实时显示 32 个监护终端的监护状态（包括离线，在线，记录，报警）， 监护参数，并可对任一监护终端一键显示其重点监护界面 |
|  |  | 可显示中央工作站网络连接的状态信息 |
|  |  | 具有波形全览图及事件回放功能：全参数全导联心电图（7 条心电波形）的全程回放；事件的记录与编辑（包括：全参数的报警事件，呼叫事件，自定 义编辑事件）；波形回放与事件的报告打印 |
|  |  | 具有全参数全程趋势图功能：趋势图和对应时间轴的多参数波形同步显示； 趋势图与波形的报告打印 |
|  |  | ★具有血压趋势列表功能：可进行血压列表显示；全生命体征参数按时间 间隔列表显示；列表报告打印 |
|  |  | 具有机器上线后自动保存功能，可保证数据的完整性 |
|  |  | 具有电子病理档案管理功能：可对记录数据进行排序显示；可对记录数据 进行波形回放，趋势图显示，列表显示；可对病人信息进行检索等 |
|  | 2、动态心电分析软件 (可选) | ★中央监护软件中可选配内嵌动态心电分析软件，即在同一中央监护界面 中可以打开动态心电分析软件进行分析显示 |
|  |  | 具有心律失常分析（可对 20 种以上心律失常进行自动模板匹配分析，可人工编辑分析）；具有全程趋势图分析（心率趋势，心律失常统计趋势，全导 联 ST 段缺血趋势）；具有心率变异性分析（时域分析，频域分析，非线性分析） |
|  |  | ★可出具打印全面的具有审批资质的动态心电图分析报告 |

二、维保要求

1、应标产品保修期不得少于36个月，凡保修期内属本货物质量问题或正常使用中出现故障所引起的维修，全部费用均由中标方承担；

- 提供7*24小时电话技术支持服务。产品质保期内，供货商应保证接到采购人设备故障通知后应在1小时内响应，在24小时内派维修人员上门修理及时进行现场处理；如果供货商在收到通知48小时内未能提出故障解决方案，采购人可采取必要的补救措施，由此引发的风险和费用由供货商承担；

- 在工作时间、休息日及法定节假日进行紧急或非紧急维修工作，供货商不得另外收费。