北京华信医院

减重训练台等康复设备招标文件

日期：2019年6月27日

招标编号：附一院招[2019]09号

为满足我院临床医疗工作需要，拟购进减重训练台等康复设备一套。现根据清华大学第一附属医院《仪器设备购置及招标工作管理办法》、《医疗设备采购管理规定》等文件规定，对该产品和相关服务进行公开招标，诚邀合格投标人参与竞标。

- 产品名称及数量：减重训练台等康复设备一套。

详见产品“技术规格及要求”

- 投标截止时间：2019年7月4日（星期四）10:30

- 开标时间：2019年7月4日（星期四）10:30

- 开标、评标地点：北京华信医院第二会议室

联系人：张丹丹

电  话：64308313

北京华信医院器械设备处

北京朝阳区酒仙桥一街坊6号

邮编：100016

投 标 须 知

### （一）投标人

1，投标人必须具备独立法人资格，有独立承担民事责任的能力和足够的技术实力。

2，投标人必须遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉记录和相关的资质。

3，投标人生产或销售的产品必须符合中国政府规定的技术标准和环保标准。

4，投标人必须在国内有注册办公地点；为满足招标方对维修和售后服务的需求，在北京地区应有相应的办事机构及维修和售后服务队伍；维修服务要求及时、快捷、负责。

- 投标人提供的产品必须是原装全新、具有中国有关部门注册、检验或商检及生产厂家质量合格证明的设备和产品。

- 如投标人不同时为产品制造商，投标人须提供制造商出具的针对本次设备招标的投标授权书。

- 投标人不得以任何方式干扰招标、开标、评标工作的正常进行；不遵守开标、评标秩序，或做出其它任何企图影响评标工作的行动的，将取消其参与评标的资格。

### （二）投标文件的编制

- 投标人应按招标文件的要求提供投标文件，所提供投标文件和资料与招标文件要求不符的，将导致废标。

- 投标人应保证所提供的全部资料真实有效，凡投标内容中存在虚假、夸大、欺瞒、误导等不诚实情况的，一经查实，将取消其参与评标的资格；对于被宣布中标后方发现其投标文件中存在虚假内容的投标商，招标方有权撤销其中标资格。

- 投标文件的书面内容不得涂抹或改写。

- 投标文件中所使用的计量单位应采用国家法定计量单位。

- 投标文件必须对招标文件中每一项技术和商务要求作出响应。投标人如在招标文件规定内容之外有更好的配置建议，可在投标文件中另辟章节阐述，费用不计入总报价内。

- 在中标结果公布之前，投标文件的有效期为从投标截止起90天。如在投标文件有效期内完成评标并公布中标结果，则中标人的投标文件将延续其有效性，并成为正式合同的附件，除合同中另行规定的内容之外，具有与合同相等的法律效力。

### （三）投标报价

- 投标货币为人民币。设备投标价应为北京华信医院交货价，进口设备应包含相应税款。

- 报价应为一揽子整体报价，即包含主设备、标准配置及附件、运输保险、安装调试、培训及售后服务等费用。

- 报价单应列明投标设备的名称、型号、规格、制造厂商、产地、交货期、保修期等。

- 设备报价单按单价、总价报价；设备的标准配件、选配件应为明细报价。

- 如投标方案附带其它优惠条件，请在投标文件中列出。

- 投标报价为一次性报价。

- 投标总价超过我院支付能力视为废标。

### （四）投标文件的组成

- 对投标文件的确认书或投标函

- 投标报价清单（含备件）

- 耗材、选配件报价（不计入总报价）

- 技术要求偏离表

- 技术优势说明（陈述技术偏离表内容之外的其它技术特性）

- 投标资质文件（复印件）：

  - 公司介绍；

  - 营业执照；

  - 税务登记证；

  - 法人代表授权书；

  - 代理授权书（非生产厂家投标）；

  - 投标产品的医疗器械注册证及医疗器械产品注册登记表；

  - 投标单位的医疗器械经营许可证；

  - 生产单位的医疗器械生产许可证（原装进口产品除外）；

  - 强制性产品认证证书（CCC证书）；

- 设备宣传册及规格说明书

- 生产厂家授权的专业售后服务机构证明及售后服务承诺

- 使用同一型号产品的典型用户清单

10、投标人认为需要说明的其它事项

### （五）投标文件的递交

- 投标文件应包括正本1份，副本4份，副本为正本复印件，一旦正本与副本不一致，以正本的内容为准。

- 投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，封面注明“正本”字样。

- 投标文件字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 投标文件正本和副本应分别密封，并在封面注明投标单位、招标编号等，封口骑缝处应有法人代表或投标授权代表的签字及投标单位公章。

- 投标文件正本要求投标单位法人代表或授权代表逐页签字并加盖公章（包括宣传彩页，但空白页除外），每有一处改动，均需同一人在改动处签字并加盖公章。

- 投标文件不允许采用滑环穿孔式装订（为方便中标单位标书将来与合同合并装订），不按要求装订的投标文件将被退回。

- 不按要求密封的或在投标截止时间以后送达的投标文件概不接收。

### （六）开标

- 招标人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由招标人主持，投标人派代表参加。

- 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

- 招标人在开标仪式上将公布投标人的名称、投标货物名称、投标价格等，并对唱标内容进行记录。

### （七）评标和定标

- 招标人依法组织评标委员会，评标委员会由技术和经济专家、招标人代表等组成。评标委员会负责对投标文件进行评审，推荐中标候选人。

- 投标人未按时参加有关会议，将承担其投标文件不被评审的风险。

- 评标工作遵循国家有关法律法规进行，切实保护采购人的合法利益，客观、公平、公正地对待所有投标人。

- 招标文件和投标文件作为评标的基本依据。对投标的判定只依据投标文件内容，开标后的任何外来证明均不予考虑。

- 符合性检查包括：

  - 内容是否完整，是否符合招标文件的要求。对密封、签名、公章未按规定办理、或目录和内容未满足招标文件要求的投标文件，将视为无效投标。

  - 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指投标货物的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求（如带“*”号的条款不能满足）。这些偏离不允许在开标后修正。但招标人将允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不细致或不规则的地方，如明显的文字和计算错误等。

在通过符合性检查的前提下，投标人要参加评标委员会组织的现场质询。评标委员会将对投标的技术规格、产品价格、产品品牌及信誉、公司资质及服务和其它商务评价标准的量化结果进行加权，计算出每一投标的综合评估分。

综合评标总分100分，其中价格40分、技术45分、服务与承诺10分、资质和案例5分。评审时对价格和技术进行分阶段评审，在技术、资质、服务等项目评审结束前暂不向评委公布投标人的报价和得分。

（1）投标报价分=40×（最低价/投标价）。

（2）技术满分为45分，其中技术指标满分40分，符合招标文件技术要求的为32分，高于或低于招标文件要求的，由专家自行打分，但要说明具体技术条款及招标文件和投标文件相应的指标值，低于25分的要附详细评审意见；总体综合性能评价5分，由专家自行打分，低于3分的要说明理由。

（3）服务与承诺10分，其中免费保修为4分，满足招标文件要求的为3分，高于或低于招标文件要求的，由专家自行打分；服务质量为6分，由专家自行打分，低于4分的要说明理由。

（4）资质和案例为5分，由专家自行打分，低于3分的要说明理由。

## （八）评标结果公示

评标结束后，招标单位将在清华大学网站（http://info.tsinghua.edu.cn），

北京华信医院网站http://www.tufh.com.cn 等网站上公示评标结果，公示期为3个工作日。若投标商对评标结果有异议，可在公示期内以投标商的名义向招标单位提出书面质疑。

## （九）中标通知书

1．中标人确定后，招标单位将向中标人发出中标通知书。

2．中标通知书是签订合同的一个依据。

## （十）签订合同

1．中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与招标单位签订合同。中标人拒不按中标内容签订合同的，招标人可取消其中标资格，并追究其违约责任。

2．“招标文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

3．招标单位在授予合同时有权对技术规范书中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

北京华信医院减重训练台等康复设备招标要求

1. 项目名称：北京华信医院运动减重训练台等康复设备

2. 项目概况：购置符合我院性能要求的减重训练台等康复设备1套。

3. 招标项目具体要求如下：

北京华信医院减重训练台等康复设备招标参数

设备名称及数量：

减重训练台等康复设备，1套

- 性能要求:

应标产品不低于以下配置：

| 品名 | 技术参数 | 用途及功能 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 减重步行训练台 | 一、产品组成 减重步行训练台由减重吊架（悬挂支架、升降立柱、固定立柱、悬吊带、扶手、操作器、电源开关、减重显示器、基架、脚轮）、步行训练台组成。 二、正常工作条件 1) 环境温度：+5 ℃～+40 ℃； 2) 相对湿度：30%～75%； 3) 大气压力：700 hPa～1060 hPa； 4) 减重吊架电源：直流24 V（充电时电源：交流电压220 V，频率50 Hz）。 5) 步行训练台电源：交流电压220 V，频率50 Hz。减重吊架 升降、主要技术指标和参数应不低于以下指标: 1）减重吊架升降行程：400mm 2）扶手上下调节行程： 820mm 3）扶手前后调节行程：175mm 4）减重指示：5kg～75kg 5）减重吊架正常载荷：75kg 6）输入功率：200VA 7）步行训练台速度：0.3km/h～7.0km/h 8）步行训练台正常载荷：135kg 9）步行训练台输入功率：350VA | 一、具备功能 1）减重步行训练台是电动升降型器械。通过控制悬挂支架的升降，使训练者在悬吊带的帮助下，局部或全部减轻下肢的承重，使训练者能安全地站立、行走及步行训练。通过训练逐步增强使用者下肢在支持自身体重下的步行能力，最终恢复行走功能。 2）减重吊架配有减重显示和电量显示装置。 二、适用人群 适用于18周岁以上成人因骨关节、神经系统疾患引起下肢无力、疼痛、痉挛的功能障碍者。 三、产品用途 适用于步行能力障碍患者的辅助训练。 | 1套 |
| 微电脑牵引治疗仪 | 一、产品组成应至少包括： 由调节杆、牵引支架、头颈部固定带、牵引椅、牵引绳、牵引器、牵引滑轮、牵引挂钩、应急保护开关、肋部固定带、髋部固定带、楔形垫、头枕、牵引床组成。 二、正常工作条件 1）环境温度：+5 ℃～+40 ℃； 2）相对湿度：≤80%； 3）大气压力：860 hPa～1060 hPa； 4）电源电压：AC220 V±22 V，电源频率：50 Hz±1 Hz。 三、主要技术指标和参数应不低于以下指标： 1）牵引力/N 劲椎牵引：1～200，腰椎牵引：1～999； 2）维持力/N 劲椎牵引：1～200，腰椎牵引：1～999； 3）治疗时间/min：1～99； 4）牵引时间/S：1～999； 5）间歇时间/S：1～999； 6）牵引力变化速率/（N/s）：≤60； 7）输入功率：200VA； 8）床板尺寸（长×宽×高）：1840mm×600mm×600mm； 9）固定床板长度：630mm； 10）滑动床板长度：1290mm； 11）外形尺寸（长×宽×高）：3200mm×640mm×1940mm； 12）牵引椅及床板额定承载：1500N。 | 一、具备功能 1)可同时对两人分别进行颈椎及腰椎的牵引； 2)具备彩色液晶触摸屏进行牵引的操控和显示； 3)牵引模式有多种可选，其中治疗时间、牵引力、牵引时间、维持力、间歇时间等运行参数均可在规定的范围内进行设置，当牵引力设置错误时在设置界面有相应的提示； 4)牵引绳可轻易拉出并自动收回，方便牵引绳长度的调整； 5)牵引时可实时跟踪显示牵引力的变化并自动补偿，具有牵引力柔和启动及缓慢停止功能； 6)自动牵引时可手动操作提前终止。若自动结束则牵引力松驰直至待机状态并鸣叫提示； 7)意外情况下具有断电保护、过载保护、牵引力自动补偿、手动应急放松保护等安全性措施。 | 1台 |
| 划船运动器 | 主要技术指标和参数应不低于以下参数： 1）外形尺寸（长×宽×高）：1300mm×565mm×800mm 2）油缸力值调节档数：12档 3）座垫中心至脚踏板轴线距离：700mm～1050mm 4）把手至油缸力点距离：410mm、460mm、510mm 5）后横杆处座垫至地面距离：210mm、250mm、290mm、330mm 6）额定承载:2000N | 主要用途 适用于腰背肌、上肢屈肌群、下肢伸肌群的肌力及耐力训练。 | 1台 |
| 液压式踏步器 | 一、产品组成应至少包括： 由电子表、扶手、油缸、脚踏板、机架组成。 二、主要技术指标和参数应不低于以下参数： 1）外形尺寸（长×宽×高）：820mm×780mm×1300mm 2）两扶手中心距离：630mm 3）扶手高端中心离地高度：1020mm 4）两踏脚板中心距离：210mm 5）踏板安全工作载荷：100㎏ 6）油缸力值调节档数：12档 7）油缸的工作行程：80mm | 一、具备功能 1）运动阻力分多档可调，适应不同肌力人群使用。 2）可显示训练时间、速度等训练数据，方便了解训练情况。 二、主要用途 适用于下肢关节活动度及肌力训练，阻力可调。 | 1台 |
| 成人认知能力测试与训练仪 | 一、产品组成应至少包括 成人认知能力测试与训练仪由硬件和软件组成。硬件部分包括单通道低通滤波器、隔离变压器、耳机、麦克风、电脑主机、触摸式显示器、打印机、音箱、键盘、鼠标、工作台、通讯电缆线等；软件部分为认知障碍诊治系统软件。 二、正常工作条件 1) 环境温度：+10 ℃～+35 ℃； 2) 相对湿度：35%～75%； 3) 电源电压：AC220 V±22 V，电源频率：50 Hz±1 Hz； 4) 软件运行平台 a) 兼容机 b) CPU：酷睿双核 2.6 G或以上 c) 内存：2 GB或以上 d) 硬盘：160 GB或以上 e) 显卡：集成显卡或以上 f) 声卡：集成声卡或以上 g) 操作系统：Windows 7（专业版） 5) 开机预热时间：不少于2 min 三、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：1000mm×710mm×1140mm 2）单通道低通滤波器 a）增益/dB，分五档：20、25、30、35、40，每档误差：±1dB（100Hz～700Hz基频范围内） b）低通滤波/KHz，分四档：5、10、15、20，每档误差：≤4% c）当无信号输入时，静止噪声≤1mV d）信号频率误差：±4% 电压误差：±5%。 3）输入功率:500VA | 一、具备功能 1）开放式平台，治疗师可根据患者实际需求一次性输入多个同一性质的训练方案，可自由插入地方方言、患者家庭图片、各种独特动物语音或熟悉语音、动画训练情景、配合训练提示等等，可自由控制训练时音、奖励时间及方式，为治疗师提供最方便的个体化设计平台。 2）老师出题界面和学生做题界面，康复师可以根据不同患者进行康复方案设计，使康复方案的设计更加灵活和个体化。 3）康复方案设计完毕后系统有自动记忆功能，下次训练时系统自动从记忆库中提取上一次的训练内容，不需要治疗师做重复劳动，减少治疗师的工作量。 二、主要用途 适用于各种脑损伤疾病所致的智力低下、记忆障碍等认知障碍人群的认知功能评估与康复训练。 三、软件模块应具备功能 1）系统介绍 2）病历管理 3）筛查评估：分为甄别试和等级试测试，包含定向能力、注意能力、语言能力、执行能力、记忆能力、计算能力、日常知识、推理能力8个方面，其中，语言能力又包括表达、听理解、视理解和命名四个方面。 4）康复训练：康复训练与筛查评估有机地结合，对每个患者的每项评估，通过康复建议实现康复个体化，实用性更强，做到为每个患者度身订制的康复训练方案。设计了与评估相匹配的七种能力康复训练，每一种能力的训练分为初级、中级和高级三个难度等级，根据个人的语言及文化的差异将每个难度梯度又分成了更细的训练内容：结构组织能力（空间理解、空间综合、方位判断）、定向能力（时间定向、地点定向、人物定向）、专注能力（视觉专注、听觉专注、连线游戏）、语言能力（复述、命名、判断、理解、阅读、组句、选择、匹配）、记忆能力（形象记忆、逻辑记忆、运动记忆）、计算能力（直接运算、间接运算、创造性运算）、推理能力（次序推理、图像推理、事件推理）等。 | 1套 |
| 前臂康复训练器 | 一、产品组成应至少包括 固定部件、运动部件、升降装置、控制装置。 二、主要技术指标和参数不低于以下指标： 1）外形尺寸（长×宽×高）：380mm×280mm×980mm 2）升降装置调节距离：540mm 3）托架前后调节距离：200mm 4）阻尼力矩/N·cm：≥980 | 主要用途 适用于对关节功能障碍患者进行康复训练。 | 1台 |
| 腕关节康复训练器 | 一、产品组成应至少包括 固定座、导向管、升降装置、升降手柄、把手、阻尼装置、阻尼调节手柄。 二、主要技术指标和参数不低于以下指标 1）外形尺寸（长×宽×高）：520mm×200mm×980mm 2）升降装置调节距离：535mm 3）阻尼力矩/N·cm：≥980 | 主要用途 适用于对关节功能障碍患者进行康复训练。 | 1台 |

二、维保要求

1、应标产品保修期不得少于36个月，凡保修期内属本货物质量问题或正常使用中出现故障所引起的维修，全部费用均由中标方承担；

- 提供7*24小时电话技术支持服务。产品质保期内，供货商应保证接到采购人设备故障通知后应在1小时内响应，在24小时内派维修人员上门修理及时进行现场处理；如果供货商在收到通知48小时内未能提出故障解决方案，采购人可采取必要的补救措施，由此引发的风险和费用由供货商承担；

- 在工作时间、休息日及法定节假日进行紧急或非紧急维修工作，供货商不得另外收费。